Пример подготовки технического задания на мобильный лингафонный кабинет «Норд М-1»

Мобильный лингафонный  «Норд  М-1»

| № | Наименование элемента | Требования к функциональным и качественным характеристикам Функциональные и качественные характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место преподавателя | 1. Пульт управления мобильным лингафонным классом «Норд М-1» встроен в специальный особопрочный кейс, обеспечивающий быстрое перемещение системы; оснащен встроенным аккумулятором для бесперебойной работы в классе без источника питания. Обеспечивает преподавателю управление лингафонным классом. Имеет пленочную клавиатуру TESTA FLEX с антибликовой поверхностью, устойчивой к истиранию и воздействию агрессивных сред, с индикацией, которая позволяет преподавателю оперативно и наглядно контролировать управление лингафонным кабинетом. Имеет мануальную регулировку уровня подачи аудио-материала по каждому из двух каналов, а также регулировку громкости в наушниках преподавателя. Служит для двухстороннего обмена звуковыми и управляющими сигналами с блоками подключения учеников, распределения студентов по группам и парам, перевода студентов на самостоятельную работу, скрытых контрольных подключений преподавателя к ученикам и вступления с ними в диалог, подключение преподавателя ко всему классу в режиме конференция, трансляцию одной или двух программ одновременно. Обязательное наличие возможности электропитания пульта управления преподавателя от встроенного аккумулятора 6В с характеристиками не хуже : 6V7Аh/C20/1,75VPC/25. При подключении в стационарную электросеть питание может осуществляется от напряжения 220В, 50гц через источник питания с характеристиками не хуже 5/12В, 45 Вт. Конструктивное исполнение пульта управления – встроен в переносной особопрочный влагонепроницаемый кейс, со следующими характеристиками: Внешние размеры : не более 52,3 x 41,2 x 19,3 см Внутренние размеры : не менее 32,4 x 24,2 x 13,7 см Класс защиты не хуже - герметичный IP-67. Обязательное наличие атмосферного клапана для выравнивания давления. Обрезиненная ручка для переноски. Замки ABS. Цвет корпуса - черный. Работа лингафонного кабинета должна обеспечивать выполнение следующих параметров: - частотная характеристика 20-20000 Гц, - отношение сигнал/шум не менее 60 дБ, - максимальное число мест учеников - 16, - количество формируемых пар до- 8, - количество формируемых групп до 2; - масса не более 5.5 кг. Эскиз (поставляется без мебели) Функционал лингафонного класса должен обеспечивать следующие возможности для преподавателя: Включить одновременно для прослушивания классом учебные аудио-материалы 2-х уровней сложности. В этом режиме класс делится пополам в зависимости от подготовки учащихся. Трансляция идет независимо с двух иточников обучающих программ. При этом преподаватель имеет возможность регулировать уровень сигнала отдельно для каждой транслируемой программы. В режиме «Диалог» объединить учеников в пары для совместной работы в группах. Незаметно контролировать работу любого ученика или группу учеников, объединенных в режиме «Диалог». В процессе выполнения учебных заданий преподаватель может давать подсказки любому ученику или группе учеников. При необходимости преподаватель может обратиться с сообщением ко всему классу через функцию «Слушают все». Осуществление контроля каждого транслируемого аудио-материала через наушники. Подготовка аудио материалов с помощью специального программного обеспечения в том числе: - запись голоса преподавателя на компьютер преподавателя; - запись голоса ученика на компьютер преподавателя;. о Односторонняя (двухсторонняя) связь с каждым учеником или группой учеников. В состав рабочего места преподавателя входит интегрированный CD-DVD-mp3 проигрыватель как внешний источник учебных программ, с характеристиками не хуже: Экран : цветной 7,5 дюймов, TFT-LCD, с разрешением 1024*600, соотношение 16:9. Экран: 7" дюймов, цветной, TFT-LCD. Яркость: 300 cd/m2. Поворотный дисплей. Тип ТВ: Аналоговое. Принимаемый диапазон ТВ частот: 48.25-863.25 МГц . Поддерживаемые форматы: AVI, MPEG-4(DIVX), DVD-Video, VCD, Audio-CD, MP3, WMA, JPEG. Поддерживаемые форматы носителей: CD, CD-R/RW, DVD, DVD±R/RW. Поддержка флеш и карт памяти: USB, SD. Тип антенны: Внешняя (комплект). Интерфейс: USB, SD/MMC(MS), AV OUT, AV IN, TV-антенна. АКБ: встроенная, перезаряжаемая, емкость 1800 мАч . 2. Телефонно-микрофонная гарнитура (наушники с микрофоном): Наушники: Плавная регулировка громкости на шнуре. Размер динамика(мм) не менее 40. Сопротивление(Ом) не менее 32. Чувствительность дБ/1 КГц не менее 105 +/- 3. Частотный диапазон не менее чем от 20 Гц до 30 кГц. Оголовье регулируемая длина, пластик, кожзаменитель. Длина кабеля (м) не менее 2 м Микрофон: Тип конденсаторный. Сопротивление (КОм) не менее 2.2 Чувствительность не менее дБ/1 КГц -60±2 дБ - Частотный диапазон не менее 30 Гц, не более 16 кГц 3. Коммутационный комплект. Комплект кабелей для подключения пультов учеников. Набор экранированных кабелей фиксированной длины (не менее 8 и 7м) с разъемами RG – 45 на концах для соединения пульта преподавателя с пультами учеников. Разделка разъемов должна обеспечивать надлежащую работу всех режимов лингафонного оборудования без дополнительной настройки. Силовой кабель для питания пульта преподавателя от сети 220В и зарядное устройство. Сетевой фильтр. Звуковой кабель. | 1 |
| 2 | Рабочее место ученика | Пульт управления для подключения двух учеников. Состоит из отдельного блока для подключения пары учащихся к пульту преподавателя, с характеристиками не хуже: - питание 6-8 В постоянного тока, - габариты не более 150х112х40 мм, - масса не более 0,22 кг, - два разъема 3,5 стерео джек для наушников и для микрофона, - конструктивное исполнение – переносной в пластиковом корпусе. Эскиз (поставляется без мебели) Основные функции лингафонного кабинета, которые должны быть реализуемы учеником: Прослушивать аудио-материал, транслируемый преподавателем с пульта управления; Работа в парах, группах в режимах «Диалог»; Возможность самопрослушивания во всех режимах работы; Подготовка аудио-материалов: - запись своего голоса на компьютер преподавателя. 2. Телефонно-микрофонная гарнитура (наушники с микрофоном): Плавная регулировка громкости на шнуре. Размер динамика(мм) не менее 40. Сопротивление(Ом) не менее 32. Чувствительность дБ/1 КГц не менее 106 . Частотный диапазон не менее чем от 20 Гц до 20 кГц. Встроенный микрофон на гибком креплении. Оголовье регулируемая длина, пластик. Длина кабеля (м) не менее 2 м | До 8 |

Ноутбук преподавателя (поставляется опционально), с характеристиками не хуже, чем: мобильный компьютер (Процессор 1600 Mhz, 2Gb/500Gb/Intel HD Graphics 400/15.6"/HD (1366x768)/Windows 10/WiFi/BT/Cam).