Техническое задание на поставку цифрового лингафонного кабинета «Норд Ц-1»

Предмет закупки  - Цифровой лингафонный кабинет «Норд Ц-1»

Модель «Норд Ц-1»

| п\п № | Наименование элемента | Технические и функциональные характеристики | К-во в кабинете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий стол преподавателя | Специальный компьютерный стол оснащенный выводным вентилятором для должного охлаждения и вентиляции встраиваемого оборудования. Стол преподавателя выполнен из ламинированного ДСП. Цвет исполнения - бук Бавария. Толщина столешницы 16 мм. Кромки столешницы обработаны профилем врезным ПВХ без обхвата цвет - бук . Габариты : ширина не менее 1400, высота 750, глубина 650. В угловой части столешницы предусмотрено отверстие с заглушкой диметром 63 мм. В нижней части столешницы установлена выкатная полка под клавиатуру размером 876 * 350 мм. Тумба, шириной 432 мм под встраиваемое оборудование имеет 2 полки . Каждая полка имеет отверстие для прокладки кабелей. По боковым стенкам тумбы расположены два отверстия диметром 100 мм закрытые вентиляционными решетками, с установленным вентилятором и два отверстия с заглушкой диметром 63 мм . Нижняя часть тумбы имеет две выемки под напольный кабельный канал , размером не менее 100*20 мм закругленной формы. | 1 |
| 2 | Компьютер преподавателя | ПК преподавателя: - процессор: тактовая частота не менее 3.2 ГГц, количество ядер не менее 4-х; - ОЗУ DDR3 не менее 4096, 1060MHz, - ПЗУ HDD не менее 1Tb, - DVD+/-RW, - Видеокарта с собственной памятью не менее 1024 Mb; - Звуковая карта интегрирована на материнскую плату; - Дополнительная видеокарта для подключения проектора; - Наличие не менее двух сетевых карт; - Клавиатура; -Мышь; -ЖК монитор не менее 19 LCD' - Сетевой фильтр. - Операционная система должна быть лицензионной, для корпоративного использования и поддерживать следующие функции: возможность работы в домене Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, поддержка групповых политик администрирования Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, перемещаемые профили пользователей, поддержка русскоязычного интерфейса; бессрочная лицензия. Должна быть установлена на компьютере и готова для использования, выполнена активация. Должны быть установлены все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию компьютерного оборудования. Персональный компьютер преподавателя должен обеспечивать управление всеми функциями цифрового лингафонного кабинета (не требуется дополнительных панелей и устройств). Возможность одновременной трансляции на разные группы учеников: - не менее 6 аудиопрограмм ; - хранение не менее 1 000 часов учебных аудио –записей учеников и/или учителя | 1 |
| 3 | Коммутационное устройство | Возможность подключить от 16 до 32 рабочих мест учеников. На лицевой панели устройства должно располагаться два разъема - один для подключения компьютера преподавателя по разъему RJ 45, второй для обеспечения электропитания устройства с напряжением не более 24 Вольт. Должна быть реализована возможность заземления устройства. Подключение от компьютера учителя и к местам учеников должно осуществляться стандартными разъемами RJ 45. Каждое подключение ученика должно быть пронумеровано. Исполнение в пластиковом корпусе , в комплекте поставляется блок питания 220/5 Вт . Габаритные размеры не более : 300*200*75 мм. | 1 |
| 4 | Специализированное программное обеспечение преподавателя | Предустановленное, полностью настроенное для работы, специальное ПО «НордМастер® 3.0» , обеспечивающее работу класса. Специальное программное обеспечение должно позволять управлять цифровым лингафонным кабинетом с ПК преподавателя. Обязательное наличие базы данных в которой храниться вся информация по каждому зарегистрированному преподавателю, ученику, классу (учебной группе). Существует возможность добавления неограниченного количества преподавателей с присвоением собственного пароля для доступа к своей учетной записи. Возможность добавления преподавателем самостоятельно неограниченного количества классов (учебных групп), учеников. Преподаватель должен иметь возможность отмечать классы и учеников с которыми он работает для быстрого отбора их из общей базы данных. Основные функции кабинета которые должно обеспечивать специальное программное обеспечение: - одновременную работу до 32 рабочих мест учеников; - автоматический учет посещаемости в классе (учебной группе); - возможность распределения учеников на не менее чем одиннадцать отдельных рабочих групп; - трансляция обучающих программ с компьютера преподавателя любой группе учеников; - трансляция обучающих программ, с любого подключенного внешнего источника, любой группе учеников; индивидуальное прослушивание учеником обучающих программ (аудио файлы форматов WAV, OGG, MP3); самостоятельная работа ученика с персональным магнитофоном имеющим две дорожки для одновременного прослушивания материала и записи своего голоса; индивидуальная работа преподавателя с каждым учеником; проговаривание изучаемого материала учащимися с обязательной возможностью включения и выключения режима самопрослушивания; автоматическое распределение учеников для общения между собой в пары, тройки, четверки; включение режима конференции как во всем классе так и в каждой отдельной группе; обязательная возможность распределения учеников для общения между собой в «ручном» режиме с любым составом участников по желанию преподавателя; возможность подключения преподавателя к любому рабочему месту для прослушивания и/или корректировки работы ученика; ученик должен иметь возможность вызвать преподавателя; преподаватель должен иметь возможность записать фонограмму урока, голос ученика, свой голос и общение в группе; возможность подготовки учебного материала; обязательное наличие режима тестирования (экзамена); - автоматическое ведение журналов «посещаемость» и «тесты». Специальное программное обеспечение должно иметь режим администратора, который позволяет: - просматривать и обновлять версии программного обеспечения коммутационного устройства; - просматривать наличие свободных портов коммутационного устройства; - просматривать количество подключенных пультов управления учеников; - производить индивидуальные настройки контраста/яркости дисплея, подсветки кнопок и усиления микрофона для каждого пульта ученика. - , В комплект лингафонного программного обеспечения преподавателя должно входить отдельное специальное анимированное описание основных режимов работы лингафонного комплекса, продолжительностью не менее 10 минут 30 секунд. Каждое демонстрируемое действие преподавателя и студентов должно сопровождаться голосовым комментарием на русском языке и непосредственно указывать на применяемые инструменты на каждом интерфейсе, соответствующие выбранной функции. Всего должно быть продемонстрировано не менее 25 основных возможностей преподавателя и студентов. | 1 |
| 5 | ТМГ (Телефонно-микрофонная гарнитура) | Наушники: Плавная регулировка громкости на шнуре. Размер динамика(мм) не менее 40. Сопротивление(Ом) не менее 32. Чувствительность(дБ/1кГц) не менее 106 +/- 4. Частотный диапазон не менее чем от 20 Гц до 20 кГц. Оголовье регулируемая длина, пластик, кожзаменитель. Длина кабеля (м) не менее 2,5 м Микрофон: Тип конденсаторный. Сопротивление (КОм) не менее 2.2 Чувствительность не менее -58±3 дБ/1кГц - Частотный диапазон не менее 30 Гц, не более 16 кГц | До 32 |
| 6 | Рабочий стол – полукабинка ученика | Индивидуальный эргономичный стол-полукабинка со стеклом (размер стола не менее 732×570×1100мм). Стол выполнен из ламинированного ДСП. Цвет исполнения - бук. Толщина столешницы не менее 16 мм. Кромки столешницы обработаны профилем врезным ПВХ без обхвата цвет - бук .. В угловой части столешницы предусмотрено отверстие для крепления цифрового пульта управления ученика размером не менее 145*105 мм. Под столешницей расположена полка размером не менее 700* 250 мм. Боковые стенки имеют волнообразные закругления, переднее стекло закруглено , столешница ученика также имеет волнообразную форму. Конструкция стола предусматривает скрытое крепление коммутационных элементов. | До 32 |
| 7 | Цифровой пульт управления ученика | Исполнение цифрового пульта управления ученика – врезное в стол- полукабинку. Габариты пульта не более 164×116 мм . Пульт Управления имеет графический LCD дисплей не менее 128 х 64 пикселя, должен иметь возможность независимой регулировки яркости и контрастности LCD, подсветки кнопок и усиления микрофона. На пульте расположены не более 12-ти кнопок для управления с обязательной, регулируемой по яркости, подсветкой: - не более восьми кнопок для управления магнитофоном таких как перемотка, назад/вперед, пауза/воспроизведение, стоп, запись, установка начала и конца повтора, зацикливание; - не более двух кнопок для управления меню и работой в режиме теста; - не более одной кнопки для вызова учителя; - не более одной кнопки для блокировки/включения микрофона; Пульт должен иметь два раздельных разъема Jack 3.5 для подключения ТМГ ученика. Пульт управления ученика должен обеспечивать как групповую, так и индивидуальную работу занимающегося в лингафонном кабинете. Кроме работы с заданиями, которые предоставляет преподаватель (прослушивание программ, работа в режиме диалог и т.д.), ученик должен иметь возможность самостоятельно работать в режиме индивидуального магнитофона. Индивидуальный магнитофон ученика, должен позволять производить одновременное прослушивание аудио материалов и запись своего голоса (две дорожки), установку начала и конца повтора любого участка записи, создавать новые записи, прослушивать уже существующие записи, удалять и редактировать записи, выполнять стандартные функции, которые имеет обычный магнитофон: перемотку, воспроизведение, стоп, пауза. Все режимы работы пульта управления должны отображаться на индивидуальном LCD дисплее. | До 32 |
| 8 | Монтажные материалы. | Кабели, кабельные каналы, разъемы, коммутационные устройства и приспособления , установочные элементы – в комплекте. | 1 |
| 9 | Документы по обучению работе с цифровым лингафонным кабинетом | Наличие обучающего видеокурса на CD для преподавателя, который должен содержать пошаговую видео презентацию всех функций и возможностей лингафонного кабинета, с возможностью выбора требуемого раздела. Инструкция по эксплуатации на бумажном носителе. | 1 |
| 10 | Сопроводительные документы | Паспорт. Инструкции по монтажу, эксплуатации. Сертификат. Гарантийный талон. | 1 |

При необходимости заказчик предусматривает комплекс работ по доставке, сборке мебели, установки аппаратуры, тестированию и запуску в работу, проведения  краткого курс обучения работы с ЛК